№ 17 ВС-2019 Деп.

Бубнов Е.А.

Методика очистки семян табака для селекционно-семеноводческих работ / ФГБНУ ВНИИТТИ. – Краснодар, 2019, 6 с.

Рубр.      68.35.39.05;  68.85.35.17.27

УДК        633.71:631.526

Ключ.  слова:     табак; селекция растений; семеноводство; технологические процессы; оборудование

Разработана, изготовлена и испытана установка для конечной очистки семян табака. Методика предназначена для конечной очистки семян табака после просева семенной смеси и может быть использована в селекционно-семеноводческих подразделениях. Использование данной установки позволяет очищать порядка 800 г семенной смеси в час. Преимуществом данной методики является простота и повышенное качество очистки семян. Ее использование возможно в научных целях селекционно-семеноводческими подразделениями для очистки большого количества маленьких партий семян разных сортов (до 300 г) .

Метод основан на разных аэродинамических свойствах семян и примесей разрушенных семенных коробочек. В методике приведены результаты предварительных испытаний, описаны необходимые приборы и оборудование, сама установка и порядок работы на ней.